科技学院

科技〔2015〕28号

浙江外国语学院科学技术学院实验室

危险化学品事故应急救援预案

为了加强对科学技术学院实验室危险化学品事故的有效控制，最大限度地降低事故危害程度，保障人民生命、财产安全，保护环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、国务院《危险化学品安全管理条例》、教育部《教育系统事故灾难类突发公共事件应急预案》和《浙江外国语学院突发公共事件总体应急预案》等文件规定，特制定本应急救援预案。

一、应急救援预案的指导思想和原则

应急救援预案的指导思想是：贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，坚持事故灾难应急与预防工作相结合。一旦发生危险化学品事故，能以最快的速度、最大的效能，有序地实施救援，最大限度减少人员伤亡和财产损失，把事故危害降到最低点，维护学校安全和稳定。

危险化学品事故应急救援原则是：快速反应、统一指挥、分级负责，单位自救与社会救援相结合。

二、应急机构和职责

学院设立危险品管理工作小组，负责危险化学品突发事故应急处置工作，由院长统一领导，学院领导班子及实验中心负责具体应急工作。

三、事故类别及处置措施

危险化学品事故主要有泄漏、火灾（爆炸）两大类。其中火灾可分为固体火灾、液体火灾和气体火灾。主要原因可分为人为操作失误和设施缺陷。

针对事故不同类型，采取不同的处置措施。

（一）危险化学品泄漏事故及处置措施

1．进入泄漏现场进行处理时，应注意安全防护

（1）进入现场救援人员必须配备必要的个人防护器具。

（2）如果泄漏物是易燃易爆的，事故中心区应严禁火种、切断电源、禁止车辆进入、立即在边界设置警戒线。根据事故情况和事故发展，确定事故波及区人员的撤离。

（3）如果泄漏物是有毒的，应使用防护措施。在事故中心区边界设置警戒线。根据事故发展情况，确定事故波及区人员的撤离。

（4）应急处理时严禁单独行动，要有监护人。

2．泄漏源控制

（1）关闭阀门、停止作业或改变工艺流程等。

（2）堵漏。采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

3．泄漏物处理

（1）围堤堵截：筑堤堵截泄漏液体或者引流到安全地点。

（2）稀释与覆盖：向有害物蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

（二）危险化学品火灾事故及处置措施

1．先控制，后消灭。针对危险化学品火灾的火势蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥、以快制快；堵截火势、防止蔓延；重点突破、排除险情；分割包围、速战速决的灭火战术。

2．进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散的人员应有针对性地采取自我防护措施。如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

3．正确选择最适合的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。扑救人员应占领上风或侧风阵地。

4．应迅速查明燃烧范围、燃烧物品及其周围物品的品名和主要危险特性、火势蔓延的主要途径、燃烧的危险化学品及燃烧产物是否有毒。

5．对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退（撤退信号应格外醒目，能使现场所有人员都看到或听到）。

6．火灾扑灭后，仍然要派人监护现场，消灭余火。起火部门应当保护现场，接受事故调查，协助有关部门和上级安全管理部门调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾责任，未经有关部门和上级安全监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。

（三）压缩气体和液化气体火灾事故及处置措施

1．首先扑灭外围被火源引燃的可燃物火势，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。

2．扑救气体火灾切忌盲目灭火，即使在扑救周围火势以及冷却过程中不小心把泄漏处的火焰扑灭了，在没有采取堵漏措施的情况下，也必须立即用长点火棒将火点燃，使其恢复稳定燃烧。否则，大量可燃气体泄漏出来与空气混合，遇着火源就会发生爆炸，后果将不堪设想。

3．如果有压力容器在火势中或受到火焰辐射热威胁，能疏散的应尽量在水枪的掩护下疏散到安全地带，不能疏散的应立即向有关部门汇报。

4．如果是输气管道泄漏着火，应首先设法找到气源阀门。阀门完好时，只要关闭气体阀门，火势就会自动熄灭。

5．贮罐或管道泄漏关阀无效时，应根据火势大小判断气体压力和泄漏口的大小及其形状，准备好相应的堵漏材料（如软木塞、橡皮塞、气囊塞、粘合剂、弯管工具等）。

6．堵漏工作准备就绪后，即可用水扑救火势，也可用干粉、二氧化碳灭火，但仍需用水冷却烧烫的罐或管壁。火扑灭后，应立即用堵漏材料堵漏，同时用雾状水稀释和驱散泄漏出来的气体。

7．一般情况下完成了堵漏也就完成了灭火工作。如果一次堵漏失败，再次堵漏需一定时间，应立即用长点火棒将泄漏处点燃，使其恢复稳定燃烧，以防止较长时间泄漏出来的大量可燃气体与空气混合后形成爆炸性混合物，从而存在发生爆炸的危险，并准备再次灭火堵漏。

8．如果确认泄漏口很大,根本无法堵漏，只须冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，一直到燃气燃尽，火势自动熄灭。

9．现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定燃烧或受热辐射的容器安全阀火焰变亮耀眼、尖叫、晃动等爆裂征兆时，指挥员必须适时做出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

10．气体贮罐或管道阀门处泄漏着火时，在特殊情况下，如果判断阀门还有效，也可违反常规，先扑灭火势，再关闭阀门。一旦发现关闭已无效，一时又无法堵漏时，应迅即点燃，恢复稳定燃烧。

（四）易燃液体火灾事故及处置措施

易燃液体通常也是贮存在容器内或用管道输送的。与气体不同的是，液体容器有的密闭，有的敞开，一般都是常压，只有反应锅（炉、釜）及输送管道内的液体压力较高。液体不管是否着火，如果发生泄漏或溢出，都将顺着地面流淌或水面漂散，而且，易燃液体还有比重和水溶性等涉及能否用水和普通泡沫扑救的问题以及危险性很大的沸溢和喷溅问题。

1．首先应切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。如有液体流淌时，应筑堤（或用围油栏）拦截漂散流淌的易燃液体或挖沟导流。

2．及时了解和掌握着火液体的品名、比重、水溶性以及有无毒害、腐蚀、沸溢、喷溅等危险性，以便采取相应的灭火和防护措施。

3．扑救毒害性、腐蚀性或燃烧产物毒害性较强的易燃液体火灾,扑救人员必须佩戴防护面具，采取防护措施。对特殊物品的火灾，应使用专用防护服。考虑到过滤式防毒面具防毒范围的局限性，在扑救毒害品火灾时应尽量使用隔绝式空气面具。为了在火场上能正确使用和适应，平时应进行严格的适应性训练。

4．遇易燃液体管道或贮罐泄漏着火，在切断蔓延方向并把火势限制在上定范围内的同时，对输送管道应设法找到并关闭进、出阀门，如果管道阀门已损坏或是贮罐泄漏，应迅速准备好堵漏材料，然后先用泡沫、干粉、二氧化碳或雾状水等扑灭地上的流淌火焰，为堵漏扫清障碍；再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。与气体堵漏不同的是，液体一次堵漏失败，可连续堵几次，只须用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。

四、应急救援程序

（一）发生危险化学品事故，学院危险品管理工作小组应当按照本应急救援预案，立即组织救援，尤其是及时处置险兆事故，并立即报告学校相关领导及保卫处、校医院。学院各相关部门要立即组织力量赶赴事故现场，开展救援工作。

（二）当危险品管理工作小组及学校保卫处确定危险化学品事故不能很快得到有效控制或已造成重大人员伤亡时，立即向杭州市危险化学品应急救援指挥部请求给予支援。

（三）学院应急救援小组联合学校保卫处等部门协助公安、安监、环保、卫生等部门做好事故的查处工作。

五、其他

本预案自发布之日起施行，由科学技术学院党政联席会议和实验中心负责解释。

科学技术学院

2015年12月25日

抄送:保卫处、教务处

发：学院各系室、办

浙江外国语学院科学技术学院          2015年12月25日印发

科学技术学院实验室

危险化学品安全事故应急处理流程图

应急处理常用电话一览表

| 应急处理部门 | 联系电话 |
| --- | --- |
| 科学技术学院院长办公室： | 88213092 |
| 科学技术学院副院长办公室： | 88218247 |
| 科学技术学院实验中心： | 88213086 |
| 校保卫处： | 88213055，88213110 |
| 校医院： | 88213057 |
| 火警： | 119 |
| 急救电话： | 120 |
| 公安部门： | 110 |
| 浙江省卫生厅应急办： | 87709087 |
| 杭州市安全生产监督局： | 85811402 |
| 西湖区安全生产监督局： | 85802728 |
| 环保部门： | 12369 |
| 西湖区环保局： | 88489024 |

科学技术学院

2015.10.30（修订）

# Text boxes

封锁、保护现场，紧急救援

发生实验室安全事故部门

对伤病人员紧急医疗救助

实验室负责人

88213086、13805748066

急救120消防  119

校保卫处88213055，88213110

校医院88213057

校领导

88213009

成立实验室突发事故应急处置工作小组，启动应急响应。

制定方案，布置工作。